## Slide 1: Proyecto Corto 1 Laboratorio de Diseño de Sistemas Digitales Profesor: Dr. Ing. Alfonso Chacón Semestre II 2016
Luis Leon Vega
Keylor Mena Venegas
Luis Merayo Gatica

## Slide 2: Nivel 1
ENTRADAS
Clock: entrada que da la sincronía entre los bloques
Reset: entrada que reinicia los bloque para la sincronía.
Cambio de tono (Tone): interruptor que permite alterar el tono de los colores
Lp: permite seleccionar el cambio de color entre la pantalla o las letras
Up/Down: botones que permiten cambiar el color y el tono de la pantalla y las palabras
SALIDAS
V-Sync: salida que controla la sincronía vertical de la pantalla.
H-Sync: Salida que controla la sincronía horizontal de la pantalla.
B: salida al monitor que controla la salida del color azul
R: salida al monitor que controla la salida del color rojo
G: salida al monitor que controla la salida del color verde

## Slide 3: Nivel 2
Generadores de sincronía
H-Sync
V-Sync
15KHz
60Hz
Contadores
10
10
50 MHz
Clock
Control de color
Datos de prueba
5
Botones
Lp, Up, Down, Tone
R
G
B
3
3
2
Reset

## Slide 4
Contadores: Permiten realizar un recorrido horizontal por toda la señal de video y un recorrido vertical
Generadores de sincronía: Generan las señales de barrido horizontal y vertical para poder desplazar el foco de la pantalla.
Datos de prueba: Será el bloque donde se almacenen los datos de prueba, que serán desplegados en la pantalla.
Control de color: Será donde se controle el color de los datos desplegados en el monitor y, además, se emitirán las señales de color al monitor.

## Slide 5: Nivel 3
Clock
Reset
H_Sync
V_Sync
Control y sincronía
Datos
Control de salida
R
G
B
3
3
2
Blank, Letra
Tono, Color de letra, Color de pantalla
Up
Down
LP
TC
Control de croma
Generador de sincronía vertical
Generador de sincronía horizontal
Contador Horizontal
Contador vertical
Memoria
Datos
Control

## Slide 6
Divisor de Frecuencia: Toma como entrada una frecuencia de 50MHz, y la divide a la mitad para obtener la frecuencia establecida de pixel de 25MHz.
Contador Horizontal: Es un contador que establece, mediante una frecuencia de operación, la cantidad de pulsos de la señal de sincronización horizontal, para una línea de pixeles.
Generador de sincronía horizontal: Tomando como entrada el los bits del contador horizontal, permite establecer los momentos en que la señal Hsync se va a mantener en un flanco positivo o cambia su estado.
Contador vertical: Es un contador que establece, mediante una frecuencia de operación dada, la cantidad de pulsos necesaria para cubrir todas las lineas horizontales de la pantalla.
Generador de sincronía vertical: Tomando como entrada el los bits del contador vertical, permite establecer los momentos en que la señal Vsync se va a mantener en un flanco positivo o cambia su estado.
Memoria: Registro, controlado por los contadores, que almacena las posiciones de los pixeles con los cuales se desplegarán las letras en la pantalla.
Control de croma: Permite generar, por medio de la variacion de la intensidad de distintas señales electricas, las diferentes tonalidades de color que se desplegan en pantalla.
Control de salida: Recibe las señales procedentes de la memoria para desplegarlas en pantalla mediante los colores proporcionados por el control de croma, esto por medio de las salidas RGB.