## Slide 1: Proyecto Corto 1 Laboratorio de Diseño de Sistemas Digitales Profesor: Dr. Ing. Alfonso Chacón Semestre II 2016
Luis Leon Vega
Keylor Mena Venegas
Luis Merayo Gatica

## Slide 2: Nivel 1
ENTRADAS
Clock: entrada que da la sincronía entre los bloques
Reset: entrada que reinicia los bloque para la sincronía.
Cambio de tono (Tone): interruptor que permite alterar el tono
Cambio de color (Color): interruptor que permite alterar el color de las letras o la pantalla
Lp: permite seleccionar el cambio de color entre la pantalla o las letras
Up/Down: botones que permiten cambiar el color y el tono de la pantalla y las palabras
SALIDAS
V-Sync: salida que controla la sincronía vertical de la pantalla.
H-Sync: Salida que controla la sincronía horizontal de la pantalla.
B: salida al monitor que controla la salida del color azul
R: salida al monitor que controla la salida del color rojo
G: salida al monitor que controla la salida del color verde

## Slide 3: Nivel 2
Generadores de sincronía
H-Sync
V-Sync
15KHz
60Hz
Contadores
10
10
50 MHz
Clock
Generador de tiempo de pixel
25 MHz
Control de color
Datos de prueba
5
Botones
Lp, Up, Down, Tone, Color
R
G
B
3
3
2
Reset

## Slide 4
Generador de tiempo de Pixel: Permite generar la frecuencia base de aparición de cada pixel en toda la pantalla. Según lo leído, debe ser 25MHz
Contadores: Permiten realizar un recorrido horizontal por toda la señal de video y un recorrido vertical
Generadores de sincronía: Generan las señales de barrido horizontal y vertical para poder desplazar el foco de la pantalla.
Datos de prueba: Será el bloque donde se almacenen los datos de prueba, que serán desplegados en la pantalla.
Control de color: Será donde se controle el color de los datos desplegados en el monitor y, además, se emitirán las señales de color al monitor.

## Slide 5: Nivel 3
Memoria
Clock
Reset
25MHz
H_Sync
V_Sync
Control y sincronía
Datos
Control de salida
R
G
B
3
3
2
Blank, Letra
Tono, Color de letra, Color de pantalla
Up
Down
LP
Tone
Color
Control de croma
Generador de sincronía vertical
Generador de sincronía horizontal
Contador Horizontal
Divisor de frecuencia
Contador vertical

## Slide 6
Divisor de Frecuencia: Toma como entrada una frecuencia de 50MHz, y la divide a la mitad para obtener la frecuencia establecida de pixel de 25MHz.
Contador Horizontal: Es un contador que establece, mediante una frecuencia de operación, la cantidad de pulsos de la señal de sincronización horizontal, para una línea de pixeles.
Generador de sincronía horizontal: Tomando como entrada el los bits del contador horizontal, permite establecer los momentos en que la señal Hsync se va a mantener en un flanco positivo o cambia su estado.
Contador vertical: Es un contador que establece, mediante una frecuencia de operación dada, la cantidad de pulsos necesaria para cubrir todas las lineas horizontales de la pantalla.
Generador de sincronía vertical: Tomando como entrada el los bits del contador vertical, permite establecer los momentos en que la señal Vsync se va a mantener en un flanco positivo o cambia su estado.
Memoria: Registro, controlado por los contadores, que almacena las posiciones de los pixeles con los cuales se desplegarán las letras en la pantalla.
Control de croma: Permite generar, por medio de la variacion de la intensidad de distintas señales electricas, las diferentes tonalidades de color que se desplegan en pantalla.
Control de salida: Recibe las señales procedentes de la memoria para desplegarlas en pantalla mediante los colores proporcionados por el control de croma, esto por medio de las salidas RGB.